Задание на домашнюю работу №4  МАРХИ по дисциплине

«Сопротивление материалов».

Проверить прочность пространственной рамы.

1. Рама состоит из четырех участков АВ-№1, ВС-№2, СD –№ 3, DK –№ 4.

На каждом участке показываются  локальная система правых осей координат.  У локальных осей ось z (3) всегда направлена вдоль оси участка от начала участка к его концу. Остальные оси x (1) и y (2) – главные центральные  оси  поперечного сечения данного участка, образующие с осью z (3) правую систему.

2. Направление участка №1, которое начинается из начала координат  в соответствии с номерами глобальных осей правой системы, указано в графе №2.

3. Горизонтальные участки имеют прямоугольное сечение  bx2b, а вертикальные имеют круглое сечение диаметром d=b. Более длинная сторона прямоугольного сечения всегда  параллельна локальной оси №1.

4. Последующие участки лежат в плоскостях, перпендикулярных оси предыдущего участка в направлении № его локальной оси, который указан в соответствующей графе таблицы данных.

5. Длина всех участков равна L, кроме одного, имеющего длину 2 L, номер которого указан в графе 6.

6. Величины нагрузок: q = 8 кН/м, Рк = 20 кН, Рс = 10 кН.

7. Направление q соответствует локальной оси участка, на котором она действует.

8. Направление сосредоточенных сил в узлах С и К соответствует глобальным осям координат.

9. Прочность нужно проверять по теориям прочности №3 и №4 при расчетном сопротивлении материала стержня R= 250 МПа.

10. Исходные данные взять по номеру N студента в списке и  номеру n группы.

Формула для вычисления параметров  а, б, в  в таблице исходных данных

а ,  б, в.

Таблица исходных данных.

| № | АВ | ВС | CD | DK | #2L | L м | #УЧq | Напр.q | Напр. Pk | Напр. Pc | b м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
| 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0.2 |
| 3 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.12 |
| 4 | -1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | -2 | 1 | 2 | 0.16 |
| 5 | -2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.14 |
| 6 | -3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.1 |
| 7 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.2 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0.14 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.12 |
| 0 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.16 |
|  | а | б | в | б | а | в | б | б | а | в | а |